Utilisation emulateur platform

Sur le PC1 (superviseur)

2 processus
- père creer une consigne
- fils envoie la consigne sur le can
Sur le PC2 (simulateur)

2 processus
- père lit le can
- fils simule un pas de calcul du modèle

Communication entre père et fils (sur le même PC) par pipe.

Sur le PC2 (simulateur)

Lancer en premier le programme de simulation (il attend une consigne)

Processus père
Créer un char port contenant la valeur du port a ouvrir (canA ou canB)
dans une boucle infinie
lit le can : recvFloat(can)
envoie la valeur reçue dans le pipe

Processus fils

dans une boucle infini
lit le pipe
simule un pas de calcul
ecris la valeur de la sortie (vitesse du véhicule en km/h)

Sur le PC1 (superviseur)

Processus père

dans une boucle for de 15000 points (150sec)
Creer une consigne
Envoie la consigne dans le pipe
attend 10ms

Processus fils

Lit le pipe
Envoie la consigne sur le can

Circulation de la consigne

  CONSIGNE |||| SORTIE
PC1 ---> PC1 ---> PC2 ---> PC2--->PC2--->PC1
        pipe can pipe pipe can